## Slide 1
自己判断AI®による判断処理の流れを「自動運転AIの課題対応策」を例に紹介
リアルタイム情報によるリアルタイム学習の課題
課題：多くの技術革新が求められており「道半ば」 の状況
・自動運転AIは、事前学習済みモデルをリアルタイム情報で補強、
微調整する研究が進んでいるが、これには高い計算能力が必要で
あり、正解ラベル付けの学習にも課題が残っている
そして、これらの手法は「予測に基づいて最も可能性の高い操作
を行う」という根本的な性質を持つため、予測が外れたり未知の
状況に遭遇したりした場合に適切な操作ができない可能性がある
これが安全性を脅かす最大の要因になっている
②
課題：学習データが無い状況では安全性を確保できない
事前学習が必要な自動運転AIの課題
・予期せぬ天候の変化（突風や濃霧‥）未知の道路状況（工事
や落下物‥）予測できない人の動き‥等、その組み合わせは
無限とも言えるものであり、網羅するのは現実的ではない！
①
・網羅できない予測不能な状況や人の動き‥等を、特定条件と
して排除すれば安全性を確保できるが、SAEJ3016のレベル５
の実現は叶わず、インフラの整備投資も莫大なものになる
現状の課題
【対応の考え方：自動運転AIのハイブリッド化】
通常運転は 事前学習のデータを利用
事前学習データが無い状況や、危機的な状況は
リアルタイムの走行情報を利用
新たな仕組み
【自己判断AI®のリアルタイム判断を利用するための追加項目】
0．事前準備：車との衝突による人や物のダメージをデータ化
人や物と自車が接触する位置、角度、相対速度など考え得る接触シナリオ
ごと、人の怪我や物損の程度などの評価データを事前に登録する
1．リアルタイム判断に切り替える処理
カメラ、LiDAR、各種センサー‥他による危機的状況の認識により
リアルタイム判断処理（本願発明の総合的判断処理）に切り替える
2．ハンドル操作により関わりが生じる人や物との接触を予測
速度に応じた取り得るハンドル操作により関わりが生じる人や物との接触
状況をカメラ、LiDARなどを利用してリアルタイムにシミュレーション
し、同じ接触状況と判断された接触シナリオの評価データを取り込む
3．リアルタイム判断による操作の実行
得られた接触シナリオ評価データを対象に、本願発明による
リアルタイム判断を行い、判断結果のハンドル操作を実行する
※ ブレーキ操作に対する処理の同時実行や、人に危険が及ばない
場合は物損の被害程度を基にした回避操作も可能
4．操作により変わる状況に対し 2 ～ 3 処理を車の停止まで繰り返す
実現できること：一瞬一瞬に変化する状況下でも、接触シナリオの
評価データを基に最善のハンドル操作を瞬時に判断して実行できる
【参考：自動運転AIのSAEJ3016レベルの推移】
2018年にアメリカで、世界で初めてレベル4の自動運転タクシーサービスが開始されました。これが世界初のレベル4のサービスとして広く認識されているようです。 そして、7年が経過した現在もSAEJ3016のレベル５は実現されていない現実があります
Notes: ➡ 自動運転AIには、事前学習型という根本的な構造から生じる課題が
ありますので 自己判断AI を利用した 対応策と併せて紹介します
● 自動運転AIが抱える課題は 予期せぬ天候の変化（突風や濃霧）
未知の道路状況（工事や落下物）予測できない人の動きなど
その組み合わせは 無限とも言えるものであり 事前学習で網羅する
のは困難である という現実です
網羅できない＝学習データが無い 実状況 が存在するということで
あり＝安全性を 確保できないという課題 に 繋がっています
● リアルタイムの情報を基にした リアルタイム学習 の研究も
進んでいるようですが、 こちらの研究も課題が多いようで
道半ば の状況にあります
● 対応策として 自動運転AIのハイブリッド化 を
国内自動車メーカー各社に 提案しています
内容は 道路交通法を守った通常運転は 現自動運転AIによる
操作とし 未知の状況や 物理的に回避困難な危機的な状況では
リアルタイムの 走行データを利用した リアルタイム判断による
操作を行う と言うものです
● リアルタイム判断に必要な追加項目 を紹介します。 はじめに 事前準備として 人や物と自車が接触する位置、角度、
相対速度など 考え得る 接触シナリオごとに 人の怪我や
物損の程度などを評価する データ を事前に登録します
１．実走行時は カメラ、LiDAR・・などによる状況認識により
自己判断AI処理への 切り替え処理 を 追加します
２．速度に応じた 取り得るハンドル操作 により関わりが
生じる 人 や 物 との接触状況を カメラ、LiDARなどを
利用して リアルタイムにシミュレーションし 同じ接触状況である
と判断された 「評価データ」を 判断結果テーブル情報として
取り込みます
３．評価データを対象に 自己判断AI による
リアルタイム判断を行い 判断結果のハンドル操作を実行します
４．操作により 瞬時に変化していく状況に対しては 上記
２～３の処理を 車が停止するまで繰り返し実行します
自己判断AI® の追加により 実現できることは
一瞬一瞬に変化する状況下であっても、接触シナリオの
評価データを基に 最善のハンドル操作を 瞬時に判断して
実行できる という提案です
● 次