## Slide 1
Yes/No の判断処理 ※判断材料＝４ 判断根拠情報＝2の例
結果
出力
並べ替えられた判断根拠情報の組み合わせを基に、判断結果テーブルを参照し判断結果情報を出力する
参照処理
判断根拠情報（判断結果の属性）
A
D
E
H
判断結果
Yes
C
E
G
Yes
C
E
G
Yes
D
F
H
No
D
F
H
No
C
F
G
No
B
A
B
A
B
判断結果テーブル
重要度（1/A）
重要度（2/A）
重要度（4/A）
重要度（3/A）
組み合わせ
重要度
（A)
演算
演算
演算
演算
演算
A
C
E
G
C
E
H
C
F
G
A
A
－
－
－
A
C
F
H
D
E
G
D
F
H
A
B
－
－
－
…
…
…
…
…
判断根拠情報の組み合わせ 生成処理
A
C
E
G
C
E
H
C
F
G
A
A
判断根拠情報の組み合わせ重要度順に並べ替え
並べ替え処理
21600
20800
19800
D
F
H
B
10800
…
…
…
…
…
重要度(A)の値
※重要度の大きい順＝選定優先順
重要度
重要度
重要度
２設定
２設定
２設定
２設定
判断材料構成コード重要度
重要度
判断根拠情報
判断根拠情報
判断根拠情報
判断根拠情報
判断材料構成コード重要度
判断材料構成コード重要度
判断材料構成コード重要度
重要度設定テーブル
判断材料（１）
判断材料（２）
判断材料（３）
判断材料（４）
判断に必要な判断
材料と判断根拠の
情報全てを登録し
プログラムは全て
の判断材料と判断
根拠情報を自動で
読み込み処理する
Notes: ➡ Yes/No の判断を自己判断AI で処理し プロセスの切り替えを行う前提で
自己判断AI の仕組み構成と 処理について紹介します
● プロセスを切り替えるための Yes／No の単純な判断であっても 判断に関わる
判断材料や判断根拠情報は必ず存在します。
これらの情報を登録したのが ４つの判断材料と それぞれ2つの判断根拠情報を
持つ判断結果テーブルの サンプルです
● もう一つ 判断の根拠となる情報のテーブル登録を行います
● そして 判断漏れが無いよう 必要な全ての組み合わせデータを生成します。
この例では ２⁴＝16通りの組み合わせになります
● 続けて 設定した重要度を 全体として比較するための処理を行い、判断根拠
情報の組み合わせ 全体の重要度評価を行います
この時点で 全ての組み合わせについて 総合的な判断に関する重み付けの設定
を持った 考え方データが生成されます
● 次に、処理に必要な重要度の昇順、降順などを指定して
● 判断結果テーブルを参照し
● 要求に沿った 判断結果を出力します
-----
● データのソートと、判断結果テーブルの参照は一般的な処理ですので、
総合的な判断に深く関わるのは 緑枠の２テーブルと 赤枠の２処理と
言うことになります
AIらしい高度な処理は行っておりませんが 複数の判断材料を基にした 総合的 な
自律判断を リアルタイムに実行できる ことが重要であると考えています
● 次